|  | «Утверждаю» Генеральный директор ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» ___________________ А.М. Арянов «____»______________2013г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Малоэтажное жилищное строительство в р. п. Луховка г.о. Саранск.

Жилой дом №4

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Договор подряда №______ от ___________ 2013г. |
| 2. | Вид строительства | Новое. |
| 3. | Источник финансирования | Внебюджетные средства. |
| 4. | Заказчик | ОАО «Мордовская ипотечная корпорация». |
| 5. | Проектная организация | По результатам торгов. |
| 6. | Генподрядная строительная организация | По результатам торгов. |
| 7. | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация. |
| 8. | Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком | Земельный участок: - ширина 30,0 м; - длина 50,0 м; - рельеф спокойный (перепад 1,5м). Расчет фундамента базового проекта выполнить на грунт (основание) со следующими характеристиками: суглинок полутвердый CII=0.025 МПа, φII=24º, ρ=1,95 т/м3, E=17 Мпа. Уровень грунтовых вод на глубине 7,0 м от дневной поверхности земли. Расположение жилого дома: - линия застройки 5,0 м от границы участка. Точки подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования от фасада жилого дома: - электроснабжение − воздушное от опоры 7,0 м; - водопровод − 7,0 м; - канализация − 13,0 м; - газ − надземный 1,0 м. |
| 9. | Требования по вариантной разработке | 1. Планы этажей и фасады на стадии проектирования согласовать с заказчиком. 2. Схему планировочной организации земельного участка на стадии проектирования согласовать с заказчиком. 3. Выполнить демонстрационный материал (перспективы с разных точек). |
| 10. | Особые условия строительства | Отопление − поквартирное от настенных двухконтурных котлов с закрытой камерой сгорания (установка котла возможна на кухне) |
| 11. | Состав проектной документации | Выполнить разделы: Раздел 1 «Пояснительная записка». Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». Раздел 3 «Архитектурные решения». Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» (внутриплощадочные сети): а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». Том. Отопление и вентиляция; д) подраздел «Сети связи». Том. Пожарная сигнализация. Телефонизация. Радиофикация. Телевидение; е) подраздел «Система газоснабжения»; Раздел 6 «Проект организации строительства». Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Расчет энергетической эффективности выполнить в объеме определения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций здания. Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». |
| 12. | Основные технико-экономические показатели, в т.ч., жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Одноквартирный жилой дом общей площадью не более150 м2 (базовая проектная документация). Здание – двухэтажное без техподполья и подвала. Стоимость 1 м2 общей площади не должна превышать 23 000 (двадцать три тысячи) рублей. |
| 13. | Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем | Не предусматривать. |
| 14. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению, условиям блокировки, отделке здания | Одноквартирный двухэтажный жилой дом общей площадью не более 150 м2. Этажность – 2. На 1 этаже – гостиная, кухня, ванная, туалет, топочная, открытая веранда. На 2 этаже – три спальни, санитарный узел, гардеробная. Высота этажа не менее 3,0 м (от пола до пола). Кровля – шатровая. Предусмотреть отделку фасадов здания принятую в соответствии с приложением №1 к настоящему заданию. |
| 15. | Требования к внутренней отделке | Внутреннюю отделку помещений предусмотреть в соответствии с приложением №1 к настоящему заданию. |
| 16. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Конструкции и материалы принять в соответствии с техническими условиями (приложение №1 к настоящему заданию). |
| 17. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Инженерные сети предусмотреть на придомовой территории с точками подключения на соответствующих внутриплощадочных сетях. Наружное освещение не требуется. |
| 18. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | При входе в жилой дом предусмотреть дверные проемы шириной 1,0 м. Разработка мероприятий по проживанию в жилом доме инвалидов на креслах-колясках не требуется. |
| 19. | Требования по разработке инженерно - технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |
| 20. | Требование по учету энергоресурсоносителей (установка приборов учета) | На вводе в здание установить приборы учета: - электроэнергии; - воды; - газа. |
| 21. | Срок проектирования | В соответствии с «Временными нормами продолжительности проектирования» СН 283-64, но не более 90 дней со дня подписания договора на проектные работы. |
| 22. | Дополнительные требования | 1. Привязка базового проекта к местности, разделы, не указанные в п.11 задания на проектирование, а также перепланировка квартир с учетом требований доступности инвалидов на креслах-колясках (в случае необходимости) разрабатываются по дополнительному заданию и договору. 2. В составе Раздела 6 «Проект организации строительства» отобразить перечень исполнительной документации. |
| 23. | Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение проектных и изыскательских работ | В соответствии со статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации. |
| 24. | Сведения о количестве экземпляров проекта, предоставляемых Заказчику | Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр электронной копии в формате PDF. |